## Slide 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

## Slide 2
При строительстве любого здания или сооружения, прокладке инженерных коммуникаций и т.д. ведутся земляные работы: при устройстве траншей и котлованов, при возведении земляного полотна дорог, планировке площадок.
Земляные работы делятся на вскрышные, транспортирование грунта, планировка, рыхление грунта, засыпка пазух и устройство насыпей. Земляные работы самые трудоемкие. Выполняются вручную или механизированным способом.

## Slide 3
Основные термины:
Насыпь – сооружение из насыпного и уплотненного грунта.
Резерв - место, для разработки грунта вне стройплощадки.
Отвал – место отсыпки излишнего грунта.

## Slide 4
1 Срезку растительного слоя выполняют поперечными проходами бульдозера, перекрывая каждый предыдущий проход на 0,2…0,3 м. Грунт срезают на полную толщину почвенного слоя и перемещают за пределы полосы отвода.
Траншея - это углубление в грунте, которое на поперечном срезе имеет трапециевидную форму с сужением к низу. Протяженность траншеи может быть от нескольких десятков метров до нескольких тысяч километров.
Выполняется под наружные и внутренние стены отдельно.

## Slide 7
Котлован - искусственное углубление в грунте, предназначенное для устройства оснований и фундаментов зданий и других инженерных сооружений.

## Slide 9
Грунты- горные породы, залегающие в верхних слоях земной коры.
Грунты делятся на :
1) скальные
2) крупнообломочные
3)песчаные
4)глинистые

## Slide 10: 2(1) Разработка грунта бульдозером

## Slide 11: 2(2) Разработка грунта экскаватором

## Slide 12
При ручной разработке грунты делятся на:
1 – грунты разрабатываемые лопатами.
2 - грунты разрабатываемые лопатами с частичным применением кирок
3 - грунты разрабатываемые кирками и лопатами.
4 - грунты разрабатываемые клиньями, молотами и отбойными молотками.
5 - 11 группы - грунты разрабатываемые только взрывным способом.

## Slide 13: 3 Доработка грунта вручную

## Slide 14
4 Подготовка основания под фундамент
Подготовка оснований под фундаменты состоит из ряда процессов, цель которых - обеспечить на заданной отметке контакт основания с подошвой фундамента по всей его поверхности и довести несущую способность грунта основания до проектной. Основными процессами при подготовке основания являются подчистка дна котлованов и траншей, уплотнение основания и (при необходимости) увлажнение или осушение грунта в ходе его уплотнения.

## Slide 15
5 Обратная засыпка
Выполняются опалубочные работы, армирование, бетонирование, возведение цоколя. Возле готового фундамента остается незаполненное пространство – так называемые «пазухи». Она должны обязательно засыпаться грунтом.