## Slide 1: Лекция на тему:
Гигиенические основы планировки населенных мест

## Slide 2: Задание: 1. Написать лекцию в тетрадь 2. Разобрать лекцию

## Slide 3: Планировка населенных мест охватывает сложный комплекс проблем, являющихся теорией и практикой градостроительства.
К ним относятся:
общественно-экономические
строительно-инженерные
архитектурно- художественные
санитарно-гигиенические проблемы

## Slide 4: Территорию для строительства новых или расширения существующих населенных пунктов выбирают с учетом возможности рационального размещения мест приложения труда, проживания и отдыха.
Выбору территорий предшествуют изучение и анализ естественных условий:
♦ природно-климатических
♦ гидрологических
♦ источников водоснабжения
♦ условия удаления сточных вод
♦ санитарного состояния окружающей среды
♦ возможность организации санитарных защитных зон
♦ наличие резервных территорий
♦ возможность озеленения

## Slide 5: ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ ЗАСТРОЙКИ
1. Рельеф местности
- спокойный с уклоном -1-6 %
- органиченно-пригодный - до 20%
- не пригодный - > 30%
2. Уровень грунтовых вод
- благоприятные территории - не < 3 м
- неблагоприятные территории - от 1-3 м
- особо неблагоприятные территории - < 1 м
3. Наличие источников водоснабжения
4. Условия и организация удаления сточных вод
5. Возможность организации санитарно-защитных зон
6. Возможность озеленения
7. Наличие резервных территорий

## Slide 6: Гигиенические санитарные и требования при планировке населенных мест
1) Выбор территории
2) Функциональное зонирование
3) Решение вопросов охраны окружающей среды
4) Оборудование централизованного водоснабжения и канализации
5) Создание сети оздоровительных, лечебно-профилактических, культурно-бытовых и спортивных объектов
6) Достаточное озеленение.

## Slide 7: В соответствии с СНИП 2.07.89 г. Строительные нормы и правила «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»
Территория города подразделена на:
◊селитебную,
◊ производственную,
◊коммунально-складскую – для размещения складов, гаражей и трамвайных и автобусных парков
◊ внешнего транспорта – для размещения транспортных сооружений, вокзалов, станций, портов, пристаней

## Slide 8
◊ ландшафтно-рекреционную. (зона отдыха населения, пригородная зона)
При планировке пригородной зоны организацию мест массового отдыха и мест лечебно-оздоровительного назначения следует предусматривать на удобных, здоровых и живописных территориях, а также учитывать потребности города в разных видах хозяйственного обслуживания.
◊ в пределах пригородной зоны следует размещать: лесопарки, пригородные парки, санатории,
питомники и другие виды зеленых насаждений.

## Slide 10
Селитебная территория предназначена для:
• Размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, коммунальных и промышленных объектов
• Внутригородские сообщения

## Slide 11
Производственная территория предназначена для:
■Размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов
■ Сообщения внешнего транспорта
■ Путей внегородского и пригородного сообщения.

## Slide 12: Производственная территория включает:
1. Промышленная зона (промышленные предприятия, подъездные железнодорожные пути, улицы и дороги, обеспечивающие внутренние и внешние транспортные связи)
2. Научная и научно-производственная (учрежд. науки, высшие и сред. учебные заведения)

## Slide 13: Основная структурная единица жилой застройки:
٭Жилой район (несколько микрорайонов)
٭ Микрорайон (несколько кварталов) - площадь от 10 -60га.
Радиус обслуживания не менее >500 м.
Границами микрорайона являются:
― магистральные или жилые улицы
― проезды
― пешеходные пути

## Slide 14: Гигиенические требования к застройке микрорайона предусматривают:
создание благоприятных условий микроклимата, инсоляции и защиты от перегрева, аэрации или снижения подвижности воздуха на территории и в помещениях жилых и общественных зданий;
защиту от транспортного шума, внутримикрорайонного загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами транспорта;
организацию полноценного обслуживания жителей учреждениями культурно-бытового назначения и коммунальными объектами;
благоустройство и озеленение территории;
централизованное водоснабжение, канализацию и удаление бытовых отходов.

## Slide 15: Системы застройки кварталов
- Строчная
(здания параллельны друг другу)
- Периметрическая (дворы - колодцы)
- Смешанная (часть по периметру, часть зданий свободно, там где нужна защита от сильных ветров)
- Свободная (структура микрорайонов)
Плотность застройки не > 20 - 25 %

## Slide 16: ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПЛОЩАДОК
1.- Для игр детей дошкольного и мл. школьного возраста
2.- Для отдыха взрослого населения
3.- Для занятия физкультурой
4.- Для хоз. целей
5.- Для стоянки автомобилей

## Slide 17: Планировка улиц 2 системы:
۰Шахматная - улицы расположены перпендикулярно друг другу.
۰Радиальные - направление улиц от центра к периферии и пересекаются меньшими кольцевыми улицами.

## Slide 18: Требования к размещению производственной зоны
1.- С учетом возможного неблагоприятного влияния на условия жизни населения
2.- Установление санитарных разрывов между производственной и селитебной зоной поселка
3.- Благоустройство территории, обеспечение сбора, обеззараживания и удаление всех сточных вод, твердых отходов

## Slide 19
Производственная зона должна располагаться:
◘ - С подветренной стороны по отношению к жилой застройке с учетом розы ветров
◘ - Рельеф территории производственной зоны должен позволять организовать сток жидких отходов

## Slide 20: Санитарно-защитные зоны разрыва для промышленных предприятий с учетом классов:
Ι кл. - 1000м.
ΙΙ кл. - 500м.
ΙΙΙ кл. - 300м.
ΙV кл. -100м.
V кл. - 50м.

## Slide 21: Ландшафтно-рекреационная территория включает:
Городские леса, лесопарки, водоемы, парки, скверы.
Для определения потребности селитебной зо-ны следует принимать укрупненные показа-тели в расчете на 1000 человек:
- в городах средней этажности выделяется 10 га
- для застройки без земельных участков 20 га
- с участками при многоэтажной застройке 7 - 8 га.

## Slide 22: Планировка сельских населенных мест
В основе планировки должны лежать те же принципы, что и в городе. Крупные сельские пункты строятся в настоящее время по типу микрорайонов. В основу планировки сельских населенных пунктов положено: деление террито-рии на жилую и производственную.
Общественный центр села: сельсовет, почта, клуб, магазин, столовая.
Лечебно-профилактическое учреждение - сельская больница на окраине села.
Ясли, сады, школы находятся ближе к жилой зеленой зоне села (в начале или конце села). Плотность застройки не должна превышать 5 - 6 %.
Различают компактную - в виде жилых кварталов и линейную систему застройки.

## Slide 23: Требования к размещению произво-дственной зоны
1) С учетом возможного неблагоприятного влияния на условия жизни населения,
2) Установление санитарных разрывов между производственной и селитебной зоной поселка,
3) Благоустройство территории, обеспечение сбора, обезвреживания и удаления всех сточных вод, твердых отходов.

## Slide 24: Размеры санитарно-защитной зоны с/х объектов
•Фермы крупного рогатого скота и др. -300м
• Гаражи, ремонтные мастерские - 100 м
• Склады для хранения минеральных удобрений и ядохимикатов (до 20 т) -200м
В сельской населенной местности делится территория на:
- жилую
- производственную
- общественный центр села (с/с, почта, клуб, магазин, столовая и др.)

## Slide 25: Основные мероприятия по оздоровлению окружающей среды в городе и селе
Планировочные-рациональное размещение промышленных и бытовых помещений по отношению к жилой зоне, с соблюдением разрывов санитарно-защитной зоны
Технические и санитарно-технические мероприятия направлены на улавливание, очистку, переработку загрязняющих веществ, внедрение прогрессивных технологий, создание безотходных или малоотходного производств
Организационные основываются на санитарном законодательстве
Все это предусматривает создание
«комфортной жилой среды».

## Slide 26
Гигиенические проблемы урбанизации
1. Урбанизация происходит от латинского
слова «урбанус» - городской
2. Происходит быстрый рост городов и
численности жителей, происходит
приток в города сельского населения

## Slide 27
Воздушная среда на урбанизированных территориях
В крупных городах создается новая экологическая
среда с высокой концентрацией антропогенных
факторов
2. Изменяется естественная среда обитания, ритм
жизни, психоэмоциональный фон труда и быта.
3. Снижается интенсивность солнечной радиации на
15-20%
4. Выше среднегодовая температура воздуха на 1-2 °С
5. Чаще возникают туманы (не 10% выше)

## Slide 28: Неблагоприятное воздействие на здоровье на здоровье городских жителей
1. Большой поток информации, стрессовых воздействий
2. Развития невротических состояний неврозов - так называемых «болезней цивилизации»
3. Несоответствие социальных изменений с изменениями биологическими

## Slide 29: Благоприятные условия крупного города
1. Коммунальное благоустройство
2. Высокий уровень культуры и науки
3. Возможность получить образование
4. Получение квалификационной мед. помощи
5. Возможность роста промышленности и правильность расстановки кадров

## Slide 30: Неблагоприятные условия крупного города
1. Загрязнение окружающей среды (воздух, вода, почва)
2. Ухудшение условий жизни населения
3. Шум
4. Изменение городского климата
5. Повышение физической и психической нагрузки
6. Ухудшение состояния здоровья (повышение заболеваемости болезнями органов дыхания и инфекционной, рост хронической и сердечно-сосудистой заболеваемости)

## Slide 31: Благодарю, за внимание!