## Slide 1
<number>
Общие сведения о зданиях и сооружениях

## Slide 2: План:
<number>
Элементы зданий. Требования к зданиям
Классификация зданий и сооружений
Конструктивные элементы зданий и сооружений

## Slide 3
<number>
Здания – это надземная часть предназначенная для отдыха, учебы, работы и т.д.
Сооружение – это постройка технического назначения

## Slide 4: В 1 веке до н. э. римский архитектор Витруем создал формулу: польза, прочность, красота.
<number>
Польза – цель, ради которой создается здание или сооружение, т. е. функциональное предназначение.
Прочность – обязательное условие материального существования здания.
Красота – нужна для удовлетворения наших эстетических потребностей.

## Slide 5: Требования к зданиям:
<number>
Капитальность характеризуется долговечностью и огнестойкостью.
Долговечность зависит от:
а) прочности основных конструкций;
б) качества строительно-монтажных работ
в) сопряжения конструкций;
г) соблюдения технологических правил в производстве работ.
Огнестойкость определяется степенью возгораемости материалов, применяемых для строительства зданий и пределом стойкости.
Функциональность – предназначе-ние здания.
Эстетичность – удовлетворение наших потребностей.
Экономичность – уменьшение затрат труда, материалов.
Технические обеспечивают защиту помещений от воздействий внешней среды, а также достаточную:
а) прочность - это способность воспринимать воздействия без разрушения и существенных остаточных деформаций;
б) устойчивость - способность сохранять равновесие при внешних воздействиях;
в) долговечность означает прочность, устойчивость и сохранность как здания в целом, так и его элементов во времени;
г) огнестойкость - сопротивление воздействию огня (в часах) до потери прочности либо до образования сквозных трещин.

## Slide 6: Классификация зданий
<number>
по назначению
по этажности
по конструкции стен
по способу возведения
по степени долговечности
по степени огнестойкости
по классам

## Slide 7
<number>
по назначению
гражданские
производственные
прочие
Жилые -для
постоянного
или временного
проживания
Общественные-
для социального
обслуживания
Промышленные
Сельскохозяйст-
венные

## Slide 8
<number>
по этажности
Малоэтажные
( до 5 этажей)
Средней
этажности
(от 5 до 12 этажей)
Многоэтажные
(от 12 до 16 этажей)
Высотные
( более 16 этажей)
Notes: <number>

## Slide 9: По конструктивному решению здания делятся на:
<number>
Мелкоэлементные
Крупноэлементные
Монолитные

## Slide 10: по способу возведения
<number>
полносборные- монтируемые из конструкций и деталей заводского изготовления
неиндустриальные – выкладываемые из мелкоштучных изделий

## Slide 11: по степени долговечности
<number>
По способности конструктивных элементов сохранять требуемые эксплуатационные требования
1 степень – со сроком службы более 100 лет
2 степень – 50 – 100 лет
3 степень – 20- 50 лет
4 степень – до 20 лет

## Slide 12: Степени возгораемости зданий:
<number>
Несгораемые
Трудносгораемые
Сгораемые

## Slide 13: по степени огнестойкости
<number>
по возможности конструкций сохранять при пожаре функции несущих и ограждающих элементов
I –III – c каменными конструкциями
IV – с деревянными оштукатуренными
V – с деревянными неоштукатуренными

## Slide 14: по классам
<number>
По совокупности требований , касающихся степени долговечности, огнестойкости и других эксплуатационных качеств.
I класс
II класс
III класс
IV класс
V класс

## Slide 15: к I классу относятся
<number>
крупные промышленные и общественные здания, а также жилые в девять этажей и более, здания с повышенными эксплуатационными и архитектурными требованиями

## Slide 16: к II классу относятся
<number>
Общественные , промышленные и сельскохозяйственные здания, жилые от пяти до девяти этажей

## Slide 17: к III классу относятся
<number>
Промышленные и сельскохозяйственные здания с низкими эксплуатационными требованиями, жилые от пяти до девяти этажей

## Slide 18: к IV классу относятся
<number>
жилые до пяти этажей

## Slide 19: к V классу относятся
<number>
временные здания

## Slide 20: По материалу стен здания бывают:
<number>
Деревянные
Каменные
Кирпичные
Железо-бетонные

## Slide 21: Дать характеристику зданию по классификации
<number>
По назначения | 
По этажности | 
По конструкции стен | 
По способу возведения | 
По степени долговечности | 
По степени огнестойкости | 
По классу | 

## Slide 22: Характеристика здания по классификации
По назначения | Гражданское Жилое
По этажности | Одноэтажное с мансардой
По конструкции стен | мелкоэлементное
По способу возведения | неиндустриальное
По степени долговечности | II степень
По степени огнестойкости | III степень
По классу | IV класс
<number>

## Slide 23: Дать характеристику зданию по классификации
<number>

## Slide 24: Закрепление знаний:
<number>
Какие здания бывают по назначению?
Что называется зданиями, сооружениями?
На какие группы подразделяют здания?
Дать характеристику зданию по классификации.

## Slide 25: Список литературы
<number>
1. В.А.Неелов «Архитектурные конструкции зданий» стр. 3-4
2. Ивлиев А.А. Отделочные строительные работы: учебник для нач. проф. образования стр.5-7