## Slide 1: ПЕРЕКРЫТИЯ

## Slide 2
Перекрытия – горизонтальные, реже наклонные несущие конструкции, разделяющие здание по высоте на этажи.
Железобетонные перекрытия получили наибольшее распространение вследствие их высоких показателей: способности воспринимать большие нагрузки, долговечности, огнестойкости, коррозионной стойкости, низких эксплуатационных затрат.

## Slide 3: Железобетонные перекрытия классифицируют: 1. По способу возведения:
Монолитная плита перекрытия – это горизонтальная внутренняя конструкция общественных, жилых и промышленных здания, которая делит его между этажами, подвалом и чердаком. Данная конструкция является несущей, она воспринимает и передает нагрузки.
изготавливаются прямо на стройплощадке

## Slide 6
сборные перекрытия, состоят из элементов заводского изготовления, которые доставляют на строительную площадку и выполняют посредством монтажа, они могут иметь монолитные участки, и в этом случае называются сборные перекрытиями с монолитными участками

## Slide 8
сборно-монолитные перекрытия, состоят из сборных и монолитных элементов, работающих совместно

## Slide 9
Как видно из фото выше, сборно-монолитное перекрытие представляет собой балки заводского изготовления с треугольным арматурным каркасом (т.н. тригоны), смонтированном на бетонном основании. Между балок укладываются блоки газобетонные, которые играют роль несъёмной опалубки.

## Slide 10: По наличию выступающих ребер:
ребристые перекрытия имеют выступающие ребра
плоские перекрытия выступающих ребер не имеют

## Slide 11: Типы монолитных перекрытий
1 тип. Безбалочное перекрытие. Это сплошная плита, которая опирается на колонны здания. Которые в свою очередь могут быть с капителями и без них. Чтобы обеспечит необходимую жесткость в местах где опирается плита на колонну уменьшаются пролеты перекрытия и нагрузки распределяются равномерно.

## Slide 12
2 тип. Балочное перекрытие. Это плита которая опирается на балки, которые опираются на колонны. Балки в данном случае являются несущим элементом каркаса здания. Балки могут располагаться как только вдоль или поперек здания, так и в двух направлениях сразу. Размеры ширина и высота балки определяются расчетом и находятся в прямой зависимости от расстояния между колоннами здания, чем больше расстояние тем больше сечение балки.

## Slide 13
3 тип. Кессонное (ребристое) перекрытие. Это облегченное перекрытие, которое состоит из ребер (балок) перекрытия расположенных в двух направлениях с небольшим шагом (не более 1,5 метра). Балки такого перекрытия делят на главные и второстепенные. Главные опираются и передают нагрузку на колонны. А второстепенные служат опорой для плиты и опираются на главные балки.

## Slide 14
Балочное перекрытие.

## Slide 15
Кессонное (ребристое) перекрытие.

## Slide 16
Общий вид здания в разрезе сверху на перекрытия.

## Slide 17
Монолитное ребристое перекрытие состоит из системы главных и второстепенных балок, соединенных по верху монолитной плитой.

## Slide 22
Достоинства монолитной плиты перекрытия
1.Монолитное железобетонное перекрытие считается надежным видом перекрытия, к примеру, при наличии взрыва бытового газа запас прочности не исчерпывается сразу и оно не обрушится сразу.
2.Такой тип перекрытия позволяется перекрывать любые площади сложной формы, что не могу делать сборные перекрытия, которые привязаны к определенному размеру самой конструкции.
3.Устройство перекрытия осуществляется непосредственно на объекте.
4.Монтаж осуществляется без привлечения специальной подъемной техники.
5.Срок службы такого перекрытия более ста лет.
6.По пожаробезопасности- не плавится и не горит.
7.Монолитное железобетонное перекрытие не требует дополнительного обслуживания в отличие от деревянного.
8.Толщина конструкции от 180 до 220 мм.

## Slide 23
Недостатки монолитной плиты перекрытия
1.Монолитные перекрытия популярны именно из-за доступности по цене.
2.После снятия опалубки перекрытие необходимо произвести косметическую отделку.
3.Перекрытие такого типа имеют сравнительно бóльший вес в сравнении с деревянным.
4.Однако бывают объекты, при которых использование монолитного типа перекрытия либо невозможно (деревянные или бревенчатые дома), либо не выгодно (к примеру наличие завода железобетонных изделий в непосредственной близости от объекта).
5.Требуется дополнительная звукоизоляция.
6.Процесс установки должен идти без перерывов между этапами, что не скапливался мусор (пыль, листья) на опалубке и арматурном каркасе.
7.Зависимость от сезона- в зимний период при температуре ниже +5ºС требуются различные морозостойкие добавки и способы прогрева.