## Slide 1: ТЕХНОЛОГИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ
Реконструкция жилых зданий старой постройки включает в себя достаточно широкий диапазон возможных мероприятий :
снос,
модернизацию,
встройку,
обстройку
и надстройку нескольких этажей.
Важная роль при этом отводится обеспечению заданного уровня капитальности и долговечности всех объемов предназначаемого для реконструкции здания.

## Slide 2
Целесообразность реконструкции диктуется многими факторами, к числу которых относятся:
архитектурная значимость объекта;,
комфортность его расположения в квартале застройки;
положение здания в инфраструктуре города (центр, деловая часть, экологически чистый район, промышленный, окраина);
удаленность от городских транспортных средств;
наличие инфраструктуры и т. д.

## Slide 3
Эти факторы служат элементами предварительной оценки здания.
На этом этапе решают общие вопросы:
оставить объект реконструкции в жилом фонде
или
перепрофилировать его в
административное,
офисное,
складское,
торговое здание.

## Slide 4
Основные задачи, решаемые при реконструкции:
увеличение жизненного цикла здания на 70... 100 лет;
прирост общей площади жилья;
повышение потребительского уровня и качества реконструируемого и вновь возводимого жилища;
инженерное переоборудование квартир и помещений с целью повышения комфортности;
значительное повышение тепло- и звукоизоляции помещений.

## Slide 5: РАЗБОРКА И ЛИКВИДАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Снос зданий, сооружений и их фундаментов
Снос зданий выполняют путем разделения их на части (для последующего демонтажа) или обрушением механическим или взрывным способом.
Деревянные строения разбирают, отбирая качественные элементы для последующего их использования.

## Slide 6
При разделении строения сборные железобетонные конструкции разбирают по схеме сноса, обратной схеме монтажа.
Перед началом изъятия элемент освобождают от связей.
При разборке каждый отделяемый сборный элемент должен предварительно раскрепляться и занимать устойчивое положение.
Сборные элементы, не поддающиеся поэлементному разделению, разбирают как монолитные.

## Slide 7
Монолитные и металлические составные части строения разбирают по специально разработанной схеме сноса, обеспечивающей устойчивость строения в целом.
Разделение на блоки разборки начинают со вскрытия арматуры.
Затем блок раскрепляют, после чего режут арматуру и разрушают блок отбойными молотками на мелкие части.

## Slide 8
Металлические элементы срезают после раскрепления.
Максимальная масса железобетонного блока разборки или металлического элемента не должна превышать половины грузоподъемности крана при наибольшем вылете стрелы.

## Slide 9
Обрушением экскаваторами с различным навесным оборудованием
шар-молотами,
клин-молотами,
отбойными молотками
осуществляют снос самых разнообразных зданий и сооружений, в том числе всех каменных.

## Slide 10
Обломки зданий сдвигают в сторону бульдозерами или загружают в транспортные средства для удаления с площадки.
Вертикальные части строений для предотвращения разброса обломков по территории площадки следует обрушать внутрь.
Иногда обрушение осуществляют также и взрывным способом.

## Slide 11
Вертикальные части строений для предотвращения разброса обломков по территории площадки следует обрушать внутрь.
Иногда обрушение осуществляют также и взрывным способом.

## Slide 12
Взрывной способ позволяет достаточно быстро освободить территорию от результатов взрыва, но при этом вторичным сырьем могут служить не более 30% бывших строительных материалов.
Кроме этого к взрыву необходимо подготовить все сносимое здание.

## Slide 13
Имеющийся опыт показывает, что массовый снос старых зданий не всегда является оптимальным решением.
Разборка зданий на отдельные элементы часто требует трудозатрат, которые сопоставимы с трудозатратами на новое строительство аналогичного объема и даже превышают их.
Проведенное обследование полносборных зданий различных серий показало для многих из них высокую сохранность.

## Slide 14
Прочность многих конструкций выше проектных значений на 20...30 % за счет использования бетонов с высоким расходом цемента, длительного цикла его гидратации.
Такое состояние конструкций позволяет сделать вывод о возможности надстройки таких зданий на 1...2 этажа без усиления фундаментов, наружных и внутренних несущих стен и других конструктивных элементов.

## Slide 15
Отсоединение или перенос со строительной площадки существующих инженерных сетей является важным и обязательным элементом ее подготовки.

## Slide 16
СПАСИБО,
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !!!